生态环境局

师环审〔2020〕6号

关于新疆天域泰化工有限公司35t/h燃煤锅炉变更10t/h兰炭锅炉项目环境影响报告表的批复

新疆天域泰化工有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制的《新疆天域泰化工有限公司35t/h燃煤锅炉变更10t/h兰炭锅炉项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于十三师二道湖工业园区，项目用地为新疆天域泰化工有限公司原批复的35t/h燃煤锅炉建设场地，中心地理坐标为东经93°32′52.55″，北纬42°42′39.25″。项目占地面积2400m2，占地类型为工业用地。工程建设规模为一台10t/h的兰炭锅炉。建设内容包括一台环保兰炭锅炉及配套的环境保护公用辅助设施等。项目总投资860万元，其中环保投资76万元，占总投资9.5%。

二、该项目符合国家和地方相关法律法规和产业政策要求，符合《兵团第十三师二道湖工业园区（扩区）总体规划（2017-2030）年》要求。污染物排放量为二氧化硫5.8吨/年，氮氧化物15.12吨/年，烟（粉）尘2.8吨/年。在严格落实报告表提出的各项污染防治措施和本批复要求的前提下，综合各方面因素，从环境保护角度，我局原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作:

（一）认真落实施工期环境保护措施。重点做好施工期的生态保护、降噪、防尘措施及施工后的场地恢复工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期间对10t/h兰炭锅炉烟气采用“低氮燃烧+陶瓷多管除尘+脱硫塔”处理后废气经40米高烟囱排放，烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染控制措施。运营期废水经新疆天域泰化工有限公司厂区污水处理站处理达标，排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，排入园区污水处理厂。

（四）加强噪声污染控制。选用低噪设备并加装隔声垫及减震措施，同时加强设备的维修维护，使其维持在最佳工作状态，从声源处降低噪声影响，使项目区厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值要求。

（五）加强固体废弃物的分类管理和利用。兰炭锅炉燃烧后产生的灰渣外售给其他企业综合利用，烟气脱硫产生的脱硫渣外售给其他企业综合利用，办公生活垃圾集中收集，放置在指定区域，定期运送至园区管委会指定填埋场。

（六）加强环境风险防范工作，建立防止火灾等事故发生的应急处理系统、应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。加强对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生。加大风险监测和监控力度，严格按相关规定和《报告表》提出的各项要求进行操作，杜绝污染事故的发生。

四、该项目建设必须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年4月22日

十三师生态环境局                  2020年4月23日印发