生态环境局

师环审〔2020〕43号

关于中石油新疆销售有限公司哈密分公司

红星三场加油加气站建设项目

环境影响报告表的批复

中石油新疆销售有限公司哈密分公司：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《中石油新疆销售有限公司哈密分公司红星三场加油加气站建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于十三师火箭农场（原红星三场）312国道3591公里处，项目区地理位置坐标为东经93°32′17.4″，北纬42°53′12.2″。项目建设4座双层FF储油罐（2座30立方米汽油罐、2座30立方米柴油罐）、1座60立方米的LNG储罐，BOG回收橇、双柱塞泵加压橇、自增压及潜泵卸车橇各1套，购置安装双枪加油机3台、购置安装四枪加油机1台、潜油泵4套，液位仪一套探棒4支，LNG单枪加气机3台，车用柴油尾气净化液撬1台，视频监控一套探头11支、加油站管理系统1套。年销售汽油量2200t/a，年销售柴油5800t/a，LNG销售量4000t/a。项目占地面积13468平方米，总投资4500万元，其中环保投资86万元，占总投资比例1.91%。

二、该项目符合国家和地方相关法律法规和产业政策要求。污染物排放量为挥发性有机物0.69t/a。在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，从环境保护角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。重点做好施工期的降噪、防尘措施及施工后的场地恢复工作,妥善处置施工固体废物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。站内采用自封式加油加气枪；汽油系统设置密闭卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油罐小呼吸油气后处理装置；柴油系统设置卸油回气管；每个地埋式FF双层油罐中单独设置通气管，设备各通气管管口均高出地面4米以上，并在通气管管口安装阻火器。在采取以上措施后，油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准要求，厂区内VOCs无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值，厂界VOCs无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值。

（三）严格落实水污染控制措施。项目须做好防腐防渗工作，油罐采用双层罐，同时采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面，油罐区地面、输油管线外表做防渗防腐处理，在地下储油罐周围设计防渗漏检查口或检查通道，以免事故发生污染周围环境及地下水。生活污水在市政排水管网接入项目区以前，生活污水和流动人员冲厕废水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，冬季储存于储水池，夏季用于厂区绿化。市政排水管网接入项目区以后，生活污水排入市政管网，最终进入哈密市污水处理厂处理。

（四）加强噪声污染控制。选用低噪声设备，加油机和潜油泵采取隔振和减振处理，并加强设备维护；加强进出站车辆管理，严禁夜间进出车辆鸣笛。厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）加强固体废弃物的分类管理和利用

1.危险废物：规范设置危险废物暂存间，油罐清洗过程中产生的含油废水、油泥（渣）、卸压撬卸车废油和压缩机定期维护产生的压缩机废油用专用容器收集后分别暂存在危险废物暂存间内，定期交由具有相应危险废物处置资质的机构安全处置。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理办法》。

2.一般固体废物：沾油废物属于《国家危险废物名录》（2016版）中豁免清单中的类别，全过程不按危险废物的要求管理，可与生活垃圾混合，经集中收集后由火箭农场环卫部门统一清运。

（六）加强环境风险防范工作。所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强防腐处理；储油罐设置具有高液位报警功能的液位计；加油枪至油罐间管线做隔油防渗层；加油站地面做防渗处理，地表做防渗沟。燃料油气运输委托有资质的运输公司采用油罐车、气罐车运输；站内配置消防器材。加强对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生。落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2020]113号）要求，制定突发环境事件应急预案，确保预案的可操作性和有效性，报十三师生态环境局备案。

四、该项目建设必须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年12月31日

第十三师生态环境局                2020年12月31日印发