生态环境局

师环审〔2022〕9号

关于十三师柳树泉农场砂石矿区建筑用砂石矿环境影响报告表的批复

哈密盛宏建材商贸有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《十三师柳树泉农场砂石矿区建筑用砂石矿环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，现批复如下：

一、该矿位于哈密市伊州区300°方位，直线距离70km处，行政区划隶属新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场管辖。矿区范围地理坐标：东经92°45′52″～92°46′18″；北纬43°07′54″～43°08′01″。矿区中心地理坐标：东经92°46′10.270″，北纬43°08′02.880″。项目性质为新建，矿区总占地面积0.08km2，采用露天开采方式，年开采5万m3。项目包括采矿场、筛分场、成品堆场、废料临时堆场、生活区、矿区道路及其他辅助设施等。项目总投资608.01万元，其中环保投资35万元，占总投资的5.76%。

二、该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可以得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。严格按照报告表有关要求，落实施工期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放；落实各项生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）严格落实水环境保护措施。矿区生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经厂区防渗化粪池收集后，定期拉运至柳树泉农场五连污水处理厂。

（三）严格落实大气环境保护措施。项目筛分设备进行密闭收尘并安装布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准要求；开采作业区采用洒水抑尘，最大限度减少工作面的粉尘排放；合理安排作业时间，避免大风天气开采作业；堆场采取防风抑尘网覆盖和定期洒水抑尘控制扬尘污染；矿区道路做硬化处理，加强道路喷雾降尘；运输车辆加盖篷布，采取遮盖、密闭措施；进料口上方设置喷水雾降尘装置；加强工程机械维护保养；选用清洁燃料以减少尾气排放。厂界无组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2限值要求。

（四）严格落实声环境保护措施。选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志；加强矿区管理，合理安排作业时间，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对固体废物的综合利用。开采过程中产生的废石、废渣全部用于矿区回填；布袋除尘器收集的粉尘定期外售。一般工业固体废物符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及修改单污染控制要求。机械维修产生的废机油属于危废，暂存于危废暂存间。危废暂存间建设、危废收集、贮存、运输、处置等管理过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；员工产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。

（六）在建设及运营过程中要严格落实防沙治沙和水土保持措施，做好绿化，完善生态恢复和生态改善工作。

（七）严格落实报告表提出的风险防范措施，强化应急管理。按要求编制突发环境事件应急预案并向十三师生态环境局备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格安全管理，加强环保设施管理和日常维护，严防环境污染事故和安全事故发生。

四、项目竣工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》的要求，进行自主验收，公示验收报告，并登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址http://114.251.10.205）填报建设项目相关信息。自主验收完成后将纸质版验收报告（一式两份）及电子版报送我局，接受监督。在项目发生实际排污行为前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自批准之日起超过5年方决定开工建设的项目，应当在开工前将环境影响报告表报送我局重新审核。

六、我局委托十三师新星市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2022年4月10日

抄送：乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

十三师生态环境局                          2022年4月10日印发