生态环境局

师环审〔2022〕10号

关于新疆一航能源有限公司50万吨仓储、

50万吨洁净煤、50万吨烘干项目环境影响

报告表的批复

新疆一航能源有限公司：

你单位报送的由新疆新天蓝工程咨询服务有限责任公司编制的《新疆一航能源有限公司50万吨仓储、50万吨洁净煤、50万吨烘干项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第十三师红山农场，厂区中心坐标：东经92°54′45.654″，北纬43°51′54.115″。项目性质为新建，主要从事50万吨煤仓储、50万吨洁净煤、30万吨焦煤和20万吨兰炭烘干。主要建设内容为：新建洗煤生产线1条，烘干煤生产线1条，建设洗煤区车间、烘干区车间、仓储库及配套给排水、变配电、供暖、通风、消防等公用工程。项目总投资4650万元，其中环保投资140万元，占总投资的3.0%。

二、该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可以得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。严格按照报告表有关要求，落实施工期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放；落实各项生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）严格落实水环境保护措施。洗选工段煤泥水闭路循环，生产废水通过浓缩压滤处理后回用于洗选工段，不外排。食堂废水通过油水分离后，与生活污水一起经一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准后，全部回用于洗选工艺，不外排。

（三）严格落实大气环境保护措施。洗煤破碎筛分粉尘、焦煤和兰炭烘干部分设置一套集气罩+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4限值要求。破碎装置工序产生的无组织粉尘采取密闭车间、设置喷雾抑尘装置等抑尘措施后，厂界无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5限值要求。食堂配置油烟净化器，保证油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

（四）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化设备平面布局，加强设备维修保养，对高噪声设备采取消声、隔声、减振等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对固体废物的综合利用。项目破碎筛分尾矸石及煤泥在堆场暂存后外售周边电厂综合利用。除尘器捕集下的煤粉作为产品收集后外售。设备维修产生的废机油属于危废，暂存于危废暂存间。危废暂存间建设、危废收集、贮存、运输、处置等管理过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。生活垃圾集中收集后，拉运至红山农场由当地环卫部门清运处置。

（六）在建设及运营过程中要严格落实防沙治沙和水土保持措施，依法购进原料，做好绿化，完善生态恢复和生态改善工作。

（七）严格落实报告表提出的风险防范措施，强化应急管理。按要求编制突发环境事件应急预案并向十三师生态环境局备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格安全管理，加强环保设施管理和日常维护，严防环境污染事故和安全事故发生。

四、项目竣工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求，进行自主验收，公示验收报告，并登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址http://114.251.10.205）填报建设项目相关信息。自主验收完成后将纸质版验收报告（一式两份）及电子版报送我局，接受监督。在项目发生实际排污行为前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自批准之日起超过5年方决定开工建设的项目，应当在开工前将环境影响报告报送我局重新审核。

六、我局委托十三师新星市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2022年4月10日

抄送：新疆新天蓝工程咨询服务有限责任公司

十三师生态环境局                          2022年4月10日印发