生态环境局

师环审〔2022〕29号

关于第十三师新星市殡仪馆项目环境影响

报告表的批复

第十三师民政事务综合服务中心 ：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《第十三师新星市殡仪馆项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，现批复如下：

- 该项目位于第十三师新星市黄田农场，项目性质为新建。占地面积33152平方米，中心地理坐标为东经93°44'17.395"，北纬42°38'50.672"，项目区四周均为空地。建设规模为总建筑面积4955.22平方米，含火化设备1套。总投资1600万元，其中环保投资84万元，占总投资的5.25%。

二、该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可以得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（二）严格落实水环境保护措施。生活污水、急冷塔废水及清洗废水经地埋式污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准用于厂区绿化，建设270m3的储水池用于冬储夏灌。

（三）严格落实大气环境保护措施。有组织废气：火化炉配置1套废气处理装置（二次燃烧+急冷+除酸脱硫+旋风除尘+火星拦截+布袋除尘+活性炭吸附），经收集并处理后的火化废气和柴油燃烧废气通过15m高的排气筒排放。烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类排放浓度须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中的表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值。

无组织废气：主要为污水处理站恶臭和食堂油烟。经地埋式设计、定期喷洒生物除臭剂、加强局部绿化等治理措施后H2S和NH3无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；食堂设置油烟净化装置，食堂油烟须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

（四）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化设备平面布局，加强设备维修保养，对高噪声设备采取消声、隔声、减振等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对固体废物的综合利用。生活垃圾经厂区设带盖垃圾箱集中收集后，委托环卫部门收集清运。花圈（花篮）经粉碎、污水处理设施污泥经浓缩脱水至污泥含水率小于60%后，送往生活垃圾填埋场填埋处置；布袋收集的飞灰暂存于危废暂存间，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进入生活垃圾填埋场填埋；废布袋、废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，交有资质的单位处置。一般固废收集时需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求处置。危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区采取分区防渗措施。重点防渗区主要包括危险废物暂存间、柴油储罐区，一般防渗区主要包括火化车间和地埋式一体化污水处理设施区，简单防渗区主要包括殡仪馆其他区域（绿化区域除外）。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

（七）严格落实报告表提出的风险防范措施，强化应急管理。按要求编制突发环境事件应急预案并向第十三师生态环境局备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格安全管理，加强环保设施管理和日常维护，严防环境污染和安全事故发生。

四、该项目建设必须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序开展竣工环境保护验收。在项目发生实际排污行为前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自批准之日起超过5年方决定开工建设的项目，应当在开工前将环境影响报告表报我局重新审核。

六、我局委托十三师新星市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第十三师生态环境局

2022年8月26日

抄送：乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

第十三师生态环境局                      2022年8月26日印发